## Slide 1: Operační zesilovač v měřicí technice

## Slide 2: Vnitřní zapojení OZ

## Slide 3
Funkce jednotlivých částí obvodu jsou následující:
Vstupní rozdílový zesilovač – zesiluje rozdílové napětí ud přibližně 103 až 104 krát
Druhý stupeň – tranzistory T5A a T5B jsou zapojeny v tzv. Darlingtonově zapojení. Toto zapojení má malý vstupní proud a neovlivňuje vlastnosti předcházejícího rozdílového zesilovače. Zesílení obou tranzistorů se násobí a tento stupeň poskytuje napěťové zesílení 100 – 300
Výstupní stupeň – realizován komplementárním emitorovým sledovačem, jehož napěťové zesílení je skoro 1 a který odděluje zátěž od předchozích stupňů
Kapacita Ck – zlepšuje frekvenční stabilitu zapojení a omezuje zákmity na výstupu. Její zvětšení má však za následek snížení rychlosti přeběhu výstupního napětí a tedy celkově horší dynamické vlastnosti daného OZ

## Slide 4: Schématická značka s označenými vývody
 |  | IDEÁLNÍ | REÁLNÝ | 
Vstupní odpor | RVST |  | 106 ÷ 108 | [W]
Výstupní odpor | RVÝST | 0 | 101 ÷ 102 | [W]
Napěťové zesílení naprázdno | AUo |  | 104 ÷ 106 | [-]
Vstupní diferenční napětí | Ud | 0 | 0,1 ÷ 0,2 | [mV]
Ud = U+ - U-
Parametry ideálního a skutečného OZ

## Slide 5: Parametry operačního zesilovače
Operační zesilovače jsou zesilovače určené pro zapojení se zápornou zpětnou vazbou. Vlastnosti obvodu s OZ mají být dané pouze charakterem ZV a nemají být ovlivněny vlastnostmi samotného OZ. Proto jsou na OZ kladeny zvláštní požadavky a mají typické parametry.
Zesílení
Platí:
Poté:
Ideální zesílení A    přenos uzavřené smyčky . A  , pokud Ud  0.

## Slide 6
Napájení operačních zesilovačů
Klasické napájení operačních zesilovačů je symetrické dvojí polarity (typicky ±15V), dvěma zdroji napětí. Jejich společná svorka představuje tzv. operační zem, která je referenčním uzlem pro operační napětí vstupů a výstupů operačních zesilovačů.
Moderní operační zesilovače mohou pracovat i s malým napájecím napětím (5V), protože mají nízká saturační napětí. Lze je napájet nesymetricky, jedním napětím proti zemi, zem může být společná i pro výkonové prvky.

## Slide 7
Podmínky pro výpočet obvodů s OZ:
Tzv. virtuální nula – ud = 0  U+ = U-
Do vstupů OZ neteče žádný proud

## Slide 8: Omezující parametry reálného OZ
Rychlost přeběhu S (Sleew Rate)
  Rychlost přeběhu je maximální rychlost změny výstupního napětí operačního zesilovače
  Pro běžné operační zesilovače je S = 0,2 až 20, speciální S = 100 až 2500
Vstupní klidové proudy OZ
  Do vstupů skutečného operačního zesilovače tečou klidové proudy IB+ a IB- . Jejich velikost pro bipolární zesilovače je 0,01 až 1 A, pro vstupy FET je menší než 1 pA. Proudy obou vstupů nejsou obvykle shodné, proto se udává střední vstupní proud

## Slide 9
Vstupní proudový offset (vstupní proudová nesymetrie)
  Je rozdíl velikostí vstupních proudů obou vstupů . Přibližně platí: IOS  0,25IB.
Vstupní napěťový offset (vstupní napěťová nesymetrie)
  Vstupní proudový offset vyvolá v konkrétním zapojení operačního zesilovače nenulové výstupní napětí U0  0 i při nulovém diferenčním napětí Ui = 0 mezi oběma vstupy. Hodnota vstupní napěťové nesymetrie je hodnota napětí Ui na vstupu, při které je výstupní napětí skutečně nulové U0 = 0.

## Slide 10
Proudový a napěťový drift
  Je změna proudového a napěťového offsetu v závislosti na teplotě
  Proudový drift je udáván v [nA/C]
  Typická hodnota napěťového driftu je 20 V/C
Frekvenční přenos OZ (otevřená smyčka)
  Frekvenční přenos ideálního OZ má integrační charakter
  Pro začíná pokles zesílení se strmostí -20 dB/dek. Pro stabilitu zesilovače je rozhodující kmitočet , kdy amplituda přenosu = 1 (0 dB). Hodnota frekvence fT se označuje také jako šířka pásma BW. Správně frekvenčně kompenzovaný OZ má při tomto kmitočtu sklon amplitudové charakteristiky -20 dB/dek a fázi .

## Slide 11: Základní zapojení OZ
Invertující zesilovač
Vlastnosti invertujícího zapojení:
Odpor R1 se řadí paralelně k předcházejícím obvodům  ovlivnění velikosti Ui. Tento odpor ale nelze zvolit moc velký, protože se zásadně podílí na velikosti napěťového zesílení a pro tento účel by měl být naopak poměrně malý.
Oba vstupy pracují s nulovým napětím a proto se neuplatňuje případné horší potlačení souhlasného signálu CMR.

## Slide 12
Neinvertující zesilovač
Vlastnosti neinvertujícího zapojení:
Prakticky neovlivňuje předcházející obvody, protože jsou připojeny přímo do neinvertujícího vstupu OZ – vstupní odpor je značně vysoký, ideálně nekonečný
Oba vstupy pracují na úrovni vstupního signálu a je proto zapotřebí, aby měl OZ dobré potlačení souhlasného signálu CMR

## Slide 13
Napěťový sledovač
Jde o zapojení neinvertujícího zesilovače se ziskem A = 1. Má největší vstupní odpor ze všech možných zapojení, a proto se používá k oddělení zdrojů signálu s velkým výstupním odporem.

## Slide 14
Invertor
Je to invertující zesilovač, ale se zesílením A = -1, tj. R1 = R2.

## Slide 15
Sčítací invertující zesilovač
Pro ideální OZ platí: iR = i1 + i2 + i3
Tzn.:
Pro R1 = R2 = R3 = R platí:

## Slide 16
Rozdílový zesilovač
Analýzu rozdílového zesilovače lze jednoduše provést pomocí principu superpozice – uzemníme svorku uA a vypočteme výstupní napětí a poté provedeme to samé se svorkou uB. Vypočtené „příspěvky“ obou svorek sečteme a získáme:

## Slide 17
Integrační zesilovač

u0(t = 0) symbolizuje napětí na výstupu při „spuštění“ integrátoru a RC je čas. konst.

## Slide 18
Derivační článek


## Slide 19: Zdroje
GT-Tech CZ: Operační zesilovač - pokus. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://www.gttech.cz/archives/2010/02/entry_1.html
Operační zesilovač - EA01. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: ea01.kvalitne.cz/elm/oz.doc
OPERAČNÉ ZOSILŇOVAČE. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://alzat.szm.com/Zosil/Jednosmr/oz/oz.htm
Bajty kolem nás: MiniElektrikář 19. - Operační zesilovače. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://www.bajty.info/2012/04/minielektrikar-19-operacni-zesilovace.html
Vlastnosti operačních zesilovačů. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné z: http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes1/opzes1.htm

## Slide 20
VŮJTEK, Milan. Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku: Druhy zpětné vazby. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého [cit. 2014-07-18]. Dostupné z: fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/apel.pdf
Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou: Základní zapojení OZ. [online]. [cit. 2014-07-18]. Dostupné z: www.bakal06.chytrak.cz/30---Operacni-zesilovace.pdf
27) Zapojení OZ – invertující, neinvertující, diferenciální, ... [online]. [cit. 2014-07-19]. Dostupné z: http://www.mylms.cz/text-27-zapojeni-oz-invertujici-neinvertujici-diferencialni/
Operační zesilovače. [online]. [cit. 2014-07-19]. Dostupné z: artemis.osu.cz/polpo/07/04a_Operacni_zesilovace.pdf
Proporcionální stupně s operačními zesilovači. [online]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes2/opzes2.htm

## Slide 21
DOC. ING. VEDRAL, CSC., Josef. A3M38ZDS: Zpracování a digitalizace analogových signálů. [online]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: measure.feld.cvut.cz/system/files/files/.../A3M38ZDS_1.3%5B1%5D.pdf
Elektrotechnická měření - koren.kvalitne.cz. [online]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: Elektrotechnická měření - koren.kvalitne.cz koren.kvalitne.cz/mereni/13.doc
BC. HRUBOŠ, Zdeněk. Laboratorní přípravek s analogovou výpočetní jednotkou AD538. Brno, 2009. Dostupné z: https://www.vutbr.cz. Diplomová práce. VUT Brno. Vedoucí práce Ing. Jiří Petržela, PhD.